## Контроллер SDRAM V7

## Содержание

Контроллер SDRAM V7	1

Содержание	1

Перечень всех таблиц	1

Перечень программ	1

Техническое описание контроллера	2

Введение	2

Последовательность включения	2

Регистры	2

Регистр Адреса	2

GetVersion	3

CmdMode	3

CmdPrecharge	3

CmdActive	3

CmdWrCol	4

CmdRdCol	4

CmdWrDat	4

CmdRfsh, CmdSRfsh	4

Циклы доступа к памяти	4

Чтение из SDRAM	4

Запись в SDRAM	4

Пример драйверов	4

Загрузка семпла в память	4

## Перечень всех таблиц

Таблица 1 Внутренние регистры	2

Таблица 2 Биты RA для доступа к регистрам *	2

Таблица 3 Биты RA для доступа к регистрам **	2

Таблица 4 Регистр режима является главным регистром конфигурации памяти.	3

Таблица 5 Регистр MODE для BurstLenght = 1, CAS Latcy = 2	3

Таблица 6 Слово данных команды PRECHARGE	3

Таблица 7 Адрес банка для PRECHARGE	3

Таблица 8 Активизация банка	3

Таблица 9 Изменение битов RA при WrCol и RdCol	4

Таблица 10 Последовательность чтения	4

Таблица 11 Последовательность записи	4

## Перечень программ

Программа 1 smp_load_16	5

## Техническое описание контроллера

### Введение

Контроллер управления SDRAM выполнен на микросхеме ПЛИС Altera EPM3128ATC100-7. В 100 выводном корпусе, питается напряжением 3.3V. Может работать на частотах до 100мГц. Подтерживает микросхемы SDRAM 128MBx8 K4S280832A.

### Последовательность включения и инициализации SDRAM

- Подать питание и синхронизацию. Установить CKE= "H", DQM= "H" на остальные пины NOP условие.

- После того как всё вышеперечисленное установиться, не менее чем на 200мкс.

- Подать команду PRECHARGE всех банков.

- После 2 или больше AUTO-REFRESH команд.

- Установить MODE регистр. Sequence of 4 & 5 is regardless of the order.

Теперь устройство готово для остальных операций.

### Регистры контроллера

Базовый адрес контроллера $FF70. Он занимает  в пространстве  16 ячеек памяти. Линия адреса А3 изменяет действие некоторых команд.

Таблица 1 Внутренние регистры

| НОМЕР | АДРЕС | ИМЯ | RA | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | $FF70 | PRECHARGE | * | Пречердж |
| 1 | $FF71 | ACTIVE | * | Активизация строки |
| 2 | $FF72 | RDCOL | ** | Столбец цикла чтение |
| 3 | $FF73 | WRCOL | ** | Cтобец цикла записи |
| 4 | $FF74 | WRDAT/RDDAT | - | Запись/Чтение данных |
| 5 | $FF75 | MODE | * | Установка режима |
| 6 | $FF76 | RFSH | - | Регенерация |
| 7 | $FF77 | SRFSH | - | Саморегенерация |
| 8 | $FF78 | PRECHARGE | * | Пречердж всех банков |
| 9 | $FF79 |  |  |  |
| 10 | $FF7A | RDCOL | *** | Столбец цикла чтение с автопречерчем |
| 11 | $FF7B | WRCOL | *** | Cтобец цикла записи с автопречерчем |
| 12 | $FF7C |  |  |  |
| 13 | $FF7D |  |  |  |
| 14 | $FF7E |  |  |  |
| 15 | $FF7F |  |  |  |

### Регистр Адреса RA[15..0]

Ключевой внутренний регистр контроллера RA[15..0] осуществляет запись в данных только при доступе к регистрам помеченым * , ** или ***. При доступе к регистрам помеченым как ** и *** регистр RA[15..0] меняется не весь.  Биты RA[15..14] не изменяется. Биты RA[3..2] получит значение RA[1..0], а значение RA[1..0] увеличится на 1. Биты RA[11..4] возмут данные с шины данных D[7..0] которые в этом случае будут равны A[23..16].  Биты RA[13..12] запишут либо фиксированное значение B”01”, это инициализирует AUTOPRECHARGE.  Либо запишуь [0, D12], в этом случае D12 является битом AP (AUTOPRECHARGE).

Таблица 2 Биты RA для доступа к регистрам *

| RA | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данн. | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

Таблица 3 Биты RA для доступа к регистрам **

| RA | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данн. | RA15 | RA14 | 0 | D12 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | RA1 | RA0 | RA[0..1]+1 |

Таблица 4 Биты RA для доступа к регистрам ***

| RA | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данн. | RA15 | RA14 | 0 | 1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | RA1 | RA0 | RA[0..1]+1 |

### GetVersion

Версия чипсета может быть определена первым прочтением регистра данных RdDat после сброса.

### CmdMode

Запись в регистр MODE осуществляет передачу данных в регистр RA[15..0]. Затем происходит цикл SET_MODE_REGISTER. В этом цикле устанавливается регистр режима SDRAM.

Таблица 5 Регистр режима является главным регистром конфигурации памяти.

| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA1 | BA0 | A11 | AP | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| RFU | RFU | WBL | TM | Cas Latecy | BT | Burst Length |

| Test Mode | CAS Latency | Burst Type | Burst Length |
| --- | --- | --- | --- |
| A8 | A7 | Type | A6 | A5 | A4 | Latency | A3 | Type | A2 | A1 | A0 | BT=0 | BT=1 |
| 0 | 0 | ModeRegSet | 0 | 0 | 0 | Reserved | 0 | Sequential | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | Reserved | 0 | 0 | 1 | Reserved | 1 | Interlive | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | Reserved | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | Reserved | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Write Burst Length | 1 | 0 | 0 | Reserved |  | 1 | 0 | 0 | Reserved | Reserved |
| A9 | Length | 1 | 0 | 1 | Reserved |  | 1 | 0 | 1 | Reserved | Reserved |
| 0 | Burst | 1 | 1 | 0 | Reserved |  | 1 | 1 | 0 | Reserved | Reserved |
| 1 | Single Bit | 1 | 1 | 1 | Reserved |  | 1 | 1 | 1 | 1024 | Reserved |

RFU - зарезервировано для будущего использования.

Для работы в нашей системе используется  режим с BURSTLENGHT=1.

Таблица 6 Регистр MODE для BurstLenght = 1, CAS Latcy = 2

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFU | RFU | WBL | TM | Cas Latecy | BT | Burst Length | x | x |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 8 | 0 |

### CmdPrecharge

Эта команда также изменяет содержимое RA[15..0] после чего RA передаётся как параметр PRCHARG памяти SDRAM.

Таблица 7 Слово данных команды PRECHARGE

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA1 | BA0 | 0 | AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8 Адрес банка для PRECHARGE

| AP | BA[1..0] | Действие |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Bank A |
| 0 | 1 | Bank B |
| 0 | 2 | Bank C |
| 0 | 3 | Bank D |
| 1 | 0 | All Banks |

### CmdActive

При передаче команды ACTIVE на шину данных выставляются младшие адреса А[15..0], они фиксируются в регистре RA[15..0]. Затем RA[15..2] передаются в SDRAM как ROW ADRES.  Адрес банка BA[1..0] управляет тем какой банк делается активным. В нашем случае этот адрес равен RA[15..14] и A[15..14]. Тоесть банки чередуются каждые 16кБайт.

Таблица 9 Активизация банка

| ROW ADRES | BA1 | BA0 | MA11 | MA10 | MA9 | MA8 | MA7 | MA6 | MA5 | MA4 | MA3 | MA2 | MA1 | MA0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAinput | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| MemA | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |

### CmdWrCol

Команда просто устанавливает адрес RA[15..0] во внутреннем регистре контроллера.

Таблица 10 Изменение битов RA при WrCol и RdCol

| RA | RA15 | RA14 | RA13 | RA12 | RA11 | RA10 | RA9 | RA8 | RA7 | RA6 | RA5 | RA4 | RA3 | RA2 | RA1 | RA0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAinput | RA15 | RA14 | 0 | D12 | D11 | D10 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | RA1 | RA0 | RA[1..0]+1 |
| MemA |  |  |  | A28 | A23 | A22 | A21 | A20 | A19 | A18 | A17 | A16 |  |  |  |  |

Таблица 11 Изменение битов RA при WrCol и RdCol with AutoPrecharge

| RA | RA15 | RA14 | RA13 | RA12 | RA11 | RA10 | RA9 | RA8 | RA7 | RA6 | RA5 | RA4 | RA3 | RA2 | RA1 | RA0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAinput | RA15 | RA14 | 0 | 1 | D11 | D10 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | RA1 | RA0 | RA[1..0]+1 |
| MemA |  |  |  |  | A23 | A22 | A21 | A20 | A19 | A18 | A17 | A16 |  |  |  |  |

### CmdRdCol

Делает тоже самое, что и предыдущая но запускает цикл доступа к RDRAM. После окончания цикла сохраняет результат в регистре данных. Который может быть прочитан CmdRdDat.

### CmdWrDat

Перед этой командой выполняется команда CmdWrCol, она подготавливает регистр RA. И теперь содержимое RA передаётся как COLUMN_ADRES и запускется цикл записи шины данных в память RDRAM.

### CmdRfsh, CmdSRfsh

Команды запускают цикл регенерации. Команда CmdRfsh один цикл регенерации, а cmdSRfsh вводит память в режим саморегенерации.  Выход из режима SELFREFRESH командой CmdPrecharge. Однако в этом случае команда PRECHARGE в память не передаётся, вместо этого происходит SRFSHEXIT. После выполнения CmdRfsh и после выхода из SELFREFRESH необходимо пауза до выполнения следующей команды 70 нс (6 clkcycles).

## Циклы доступа к памяти

### Чтение из SDRAM

Чтение выполняется последовательностью. Сперва делаем ACTIVE затем RDCOL затем прочитываем данные из регистра RDDAT. При выполнении RDCOL передаётся флаг AUTOPRECHARGE. Что делает память не активной после цикла доступа.

Таблица 12 Последовательность чтения

| Такт | Команда | Операнд/данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CmdActive | A[15..0] | Активизация банка |
| 2 | CmdRdCol | A[23..16] | Запуск чтения |
| 3 | CmdRdDat | D[15..0] | Чтение буфера данных |

### Запись в SDRAM

Запись выполняется последовательностью. Сперва делаем ACTIVE затем WRCOL затем пишем данные в регистр WRDAT. При выполнении WRCOL передаётся флаг AUTOPRECHARGE. Что делает память не активной после цикла доступа.

Таблица 13 Последовательность записи

| Такт | Команда | Операнд/данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CmdActive | A[15..0] | Активизация банка |
| 2 | CmdWrCol | A[23..16] | Обновление RA |
| 3 | CmdWrDat | D[15..0] | Запись данных |

## Пример драйверов

File <sdramdrv.h>

#ifndef __SDRAMDRV_H

#define __SDRAMDRV_H

#include "port.h"

#include "sdram.h"

#include "size_t.h"

#ifdef __cplusplus

extern "C" {

#endif

Int16 sdram_init(void);

Int16 sdram_read16( UInt32 addr );

Int32 sdram_read32( UInt32 addr );

void sdram_write16( UInt32 addr, Int16 data );

void sdram_write32( UInt32 addr, Int32 data );

UInt32 sdram_save( UInt32 addr, UWord16 * dst, size_t size );

UInt32 sdram_load( UInt32 addr, UWord16 * src, size_t size );

void sdram_load_64( UInt32 addr, UWord16 * dst, size_t size );

int sdram_load_file( int Fd, UInt32 addr, UInt32 nWords );

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif

File <sdram.h>

/* File: sdram.h */

#ifndef __SDRAM_H

#define __SDRAM_H

#include "sdramdrv.h"

#ifdef __cplusplus

extern "C" {

#endif

// РЕГИСТРЫ КОНТРОЛЛЕРА SDRAM

#define SDRAM_PRECHARGE	$FF70		//	Пречердж

#define SDRAM_ACTIVE 	$FF71		//	Активизация строки

#define SDRAM_RDCOL	$FF72		//	Столбец цикла чтение с автопречерчем

#define SDRAM_WRCOL	$FF73		//	Cтобец цикла записи с автопречерчем

#define SDRAM_WRRDDAT	$FF74		//	Запись/Чтение данных

#define SDRAM_MODE	$FF75		//	Установка режима

#define SDRAM_RFSH	$FF76		//	Регенерация

#define SDRAM_SRFSH	$FF77		//	Саморегенерация

#define SDRAM_PRECHARGEALL $FF78	//	Пречердж всех банков

#define SDRAM_RDCOLAP 	$FF7A		//	Столбец цикла чтение

#define SDRAM_WRCOLAP 	$FF7B		//	Cтобец цикла записи

// КОМАНДЫ КОНТРОЛЛЕРА SDRAM

#define CMD_PRECHARGE_ALL	move	#0x1000,X:SDRAM_PRECHARGEALL

#define CMD_SET_MODE 		move	#0x0880,X:SDRAM_MODE

#define CMD_AUTO_RFSH 		move	#0x0000,X:SDRAM_RFSH

#define CMD_SELF_RFSH 		move	#0x0000,X:SDRAM_SRFSH

#define CMD_GET_DATA(reg)	move	X:SDRAM_WRRDDAT,reg

#define CMD_SET_DATA(reg)	move	reg,X:SDRAM_WRRDDAT

#define CMD_ACTIVE(reg)		move	reg,X:SDRAM_ACTIVE

#define CMD_WRCOLAP(reg)	move	reg,X:SDRAM_WRCOLAP

#define CMD_RDCOLAP(reg)	move	reg,X:SDRAM_RDCOLAP

#define CMD_WRCOL(reg)		move	reg,X:SDRAM_WRCOL

#define CMD_RDCOL(reg)		move	reg,X:SDRAM_RDCOL

// ЦЕПОЧКИ КОМАНД КОНТРОЛЛЕРА SDRAM

#define SDRAM_POWER_ON		CMD_PRECHARGEALL	\

CMD_AUTO_RFSH	\

CMD_AUTO_RFSH	\

CMD_SET_MODE	\

CMD_SELF_RFSH

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif

#### File <sdramdrv.c>

#include "port.h"

#include "sdramdrv.h"

#include "mem.h"

#include "fcntl.h"

#include "fileio.h"

#include "io.h"

#define DELAY } asm { nop }; asm { nop }; asm {

#define FDELAY } asm { nop }; asm { nop }; asm {

#define SMART_DMA		// DMA не грузит блок если он в памяти

#ifdef SMART_DMA

static UInt16 last_addressl;

static UInt16 last_addressh;

static UInt16 last_size;

static UInt16 sucess;

#endif

/*****************************************************************************

*

* ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ SDRAM

*

*****************************************************************************/

Int16 sdram_init(void)

{

asm	{

CMD_GET_DATA(y0)

DELAY

CMD_PRECHARGE_ALL

DELAY

CMD_AUTO_RFSH

DELAY

CMD_AUTO_RFSH

DELAY

CMD_SET_MODE

DELAY

CMD_SELF_RFSH

}

#ifdef SMART_DMA

sucess = 0;

#endif

}

/*****************************************************************************

*

* ФУНКЦИИ ЧТЕНИЯ ИЗ ПАМЯТИ

*

*****************************************************************************/

Int16 sdram_read16( UInt32 addr )

{

asm	{

CMD_PRECHARGE_ALL

CMD_ACTIVE(a0)

CMD_RDCOLAP(a1)

DELAY

CMD_GET_DATA(y0)

CMD_SELF_RFSH

}

}

Int32 sdram_read32( UInt32 addr )

{

asm	{

CMD_PRECHARGE_ALL

CMD_ACTIVE(a0)

CMD_RDCOL(a1)

DELAY

CMD_GET_DATA(a0)

CMD_RDCOLAP(a1)

DELAY

CMD_GET_DATA(a1)

CMD_SELF_RFSH

}

}

/*****************************************************************************

*

* ПРОЦЕДУРЫ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ

*

*****************************************************************************/

void sdram_write16( UInt32 addr, Int16 data )

{

asm	{

CMD_PRECHARGE_ALL

CMD_ACTIVE(a0)

CMD_WRCOLAP(a1)

CMD_SET_DATA(y0)

CMD_SELF_RFSH

}

}

void sdram_write32( UInt32 addr, Int32 data )

{

asm	{

move	data,b0

move	data+1,b1

CMD_PRECHARGE_ALL

CMD_ACTIVE(a0)

CMD_WRCOL(a1)

CMD_SET_DATA(b0)

CMD_WRCOLAP(a1)

CMD_SET_DATA(b1)

CMD_SELF_RFSH

}

}

/*****************************************************************************

*

* ПРОЦЕДУРЫ КОПИРОВАНИЯ БЛОКОВ

*

*****************************************************************************/

UInt32 sdram_load( UInt32 addr, UWord16 * src, size_t size )

{

do

{	sdram_write16( addr++, *src++ );

size--;

} while(size>0);

return addr;

}

UInt32 sdram_save( UInt32 addr, UWord16 * dst, size_t size )

{

do

{	*dst++ = sdram_read16( addr++ );

size--;

} while(size>0);

return addr;

}

/*****************************************************************************

*

*	ПРОЦЕДУРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СЕМПЛЕРА

*

*	void sdram_load_64( UInt32 addr, UWord16 * dst, size_t size )

*

* 	Прочитывает блок из SDRAM в память

*

*		A		addr	Адрес источника

*		R2		dst		Адрес кеш области

*		Y0		size	Размер измеряется 64 битных записях

*

*****************************************************************************/

void sdram_load_64( UInt32 addr, UWord16 * dst, size_t size )

{

asm

{

move		y0,x0

move		#4,y0

clr		y1

#ifdef SMART_DMA

move		last_addressh,b

move		last_addressl,b0

cmp		a,b

bne		newest

cmp		last_size,x0

bne		newest

inc		sucess;

rts

newest:

move	a0,last_addressl

move	a1,last_addressh

move	x0,last_size

#endif

CMD_PRECHARGE_ALL

tstw    x0

beq     EndDo

do      x0,EndDo

CMD_ACTIVE(a0)

CMD_RDCOL(a1)

DELAY

CMD_GET_DATA(x0)

CMD_RDCOL(a1)

move	x0,X:(r2)+

FDELAY

CMD_GET_DATA(x0)

CMD_RDCOL(a1)

move	x0,X:(r2)+

FDELAY

CMD_GET_DATA(x0)

CMD_RDCOLAP(a1)

move	x0,X:(r2)+

FDELAY

CMD_GET_DATA(x0)

move	x0,X:(r2)+

add		y,a

EndDo:

CMD_SELF_RFSH

};

}

/*****************************************************************************

*

* ЗАГРУЗКА ФАЙЛА В SDRAM

*

*	int sdram_load_file( int Fd, UInt32 addr, UInt32 nWords )

*

*	Fd		дескриптор файла

*	addr	адрес назначения в SDRAM

*	nWords	количество слов для копирования

*

*****************************************************************************/

#define COPY_BUFFER_SIZE 0x7F

int sdram_load_file( int Fd, UInt32 addr, UInt32 nWords )

{

size_t   words;

UWord16 *copybuf;

// Запросим память на буфер COPY

copybuf = (UWord16*)malloc(COPY_BUFFER_SIZE);

if(copybuf == 0) return 0;				// Ошибка

words = COPY_BUFFER_SIZE;		// Блоками по длине буфера копированния

do

{	if(nWords < COPY_BUFFER_SIZE) // Осталось слов меньше буфера

{	words=nWords;		// Значит блок такой сколько осталось

}

read(Fd,copybuf, words );	// прочитали блок

addr = sdram_load( addr, copybuf, words );// Переписали в SDRAM

nWords-=words;				// Уменьшили счётчик

} while(nWords>0);					// Если 0 то ВСЁ!

free(copybuf);					// Освободим память

return 1;

}